## Slide 1: Planificación hidrológica y gestión de planes de explotación: Vinalopó-l’Alacantí y Requena-Utiel.
Utiel, 17 de noviembre 2025

## Slide 2
01
03
02
Índice de contenidos
Plan de explotación de la masa de agua subterránea de Requena-Utiel.
Introducción
Plan de explotación de las masas de agua subterránea de Villena-Beneixama, Jumilla-Villena, Serral-Salinas, Sierra de Crevillente, Peñarrubia y Quibas

## Slide 3
Introducción
01

## Slide 4
INTRODUCCION
La Directiva Marco del Agua
La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, ha supuesto un cambio sustancial de la legislación europea en materia de aguas. La DMA fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante una modificación del TR de la Ley de Aguas en diciembre de 2003.
Objetivos medioambientales (art.4.b): los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y garantizarán un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas !!

## Slide 5
INTRODUCCION
Texto Refundido de la Ley de Aguas
El artículo 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, establece los siguientes objetivos medioambientales, en concordancia con la citada DMA:
“(…) b') Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas (...)”
Sistemas de Control de volúmenes
Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico.

## Slide 6
Plan de explotación de las masas de agua subterránea de Villena-Beneixama, Jumilla-Villena, Serral-Salinas, Sierra de Crevillente, Peñarrubia y Quibas
02

## Slide 7
PLAN DE EXPLOTACION
  ¿Cómo se debe redactar el PLAN DE EXPLOTACIÓN?
  El plan, redactado por el Organismo de cuenca, con la colaboración de la comunidad de usuarios y de carácter vinculante para todos sus partícipes, perseguirá la consecución del buen estado de las masas de agua tratando de mantener la estructura socioeconómica vinculada al uso de los recursos de dichas masas de agua (art. 53.3 del PHJ (2022-2027))”

## Slide 8
PLAN DE EXPLOTACION
  ¿Cómo se debe redactar el PLAN DE EXPLOTACIÓN?
  Multitud de reuniones de trabajo entre la Confederación Hidrográfica del Júcar en y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, tanto presenciales como por video conferencia, con el objetivo de lograr el consenso en cada una de las etapas de desarrollo del Plan.

## Slide 9
PLAN DE EXPLOTACION
  Descripción de la problemática a la que se enfrenta el PLAN DE EXPLOTACION
  En la mayoría de aprovechamientos de aguas subterráneas se producen descensos muy acusados de los niveles piezométricos que ponen en peligro su propia subsistencia

## Slide 10
PLAN DE EXPLOTACION
  ¿Qué podemos hacer?
  La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos
  Podrían materializarse:
  Volúmenes superficiales excedentarios
  procedentes del río Júcar (Conducción Júcar-Vinalopó).
  Volúmenes de aguas desalinizadas

## Slide 11
PLAN DE EXPLOTACION
  Volúmenes superficiales excedentarios procedentes del río Júcar (Conducción Júcar-Vinalopó).

## Slide 12
PLAN DE EXPLOTACION
  Volúmenes superficiales excedentarios procedentes del río Júcar (Conducción Júcar-Vinalopó). ADENDA AL CONVENIO. SENDA de SUMINISTRO
0,24 €/m3

## Slide 13
PLAN DE EXPLOTACION
  ¿Cómo podemos medir la eficacia de la sustitución de bombeos en el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea?
  Se considera que una masa de agua subterránea tiene un nivel de explotación compatible con su buen estado cuantitativo, cuando el volumen de extracción subterránea anual no supere el 95% de los recursos disponibles de la masa de agua, es decir, cuando el valor de la siguiente fórmula no supere el valor de 0,95.
Objetivo: K=0,95

## Slide 14
PLAN DE EXPLOTACION
  FUNDAMENTOS DEL PLAN
  Horizonte temporal: de 2024/2025 a 2026/2027
  Se definen los volúmenes máximos anuales de extracción previstos en el Plan para cada una de las entidades y agregados por masa de agua.
  Propuesta de volúmenes de agua procedentes del río Júcar (sobrantes, nunca un desembalse técnico desde Tous) en dos fases (tanto por entidad como por masa de agua):
    FASE 1: Volúmenes de agua procedentes el trasvase Júcar-Vinalopó que dan cumplimiento a la senda de suministro (según Adenda previamente mostrada)
    FASE 2: Posibles Volúmenes adicionales.

## Slide 15
PLAN DE EXPLOTACION
  ¿Qué vamos a lograr con la aplicación del PLAN?
Nivel de explotación compatible con el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea!!!

## Slide 16
Plan de explotación de la masa
de agua subterránea de Requena-Utiel.
03

## Slide 17: Antecedentes
Plan Hidrológico de la D. H. del Júcar 2016-2021 (RD 1/2016, de 8 de enero)
- Masa de agua subterránea 080.133 Requena-Utiel: mal estado cuantitativo
Entradas, salidas y volumen embalsado en Forata. Estación de aforos ROEA Requena

## Slide 18: Antecedentes
Plan Hidrológico de la D. H. del Júcar 2016-2021 (RD 1/2016, de 8 de enero)
Reserva de 6,5 hm3/año de recursos subterráneos de la masa de agua subterránea de Requena-Utiel para atender futuros crecimientos de la UDU subterráneos de Requena y de la industria de la zona, así como para la adecuación de concesiones de regadío y redotaciones en la comarca Requena-Utiel.
Dicha redotación podría materializarse una vez se realizará un plan de explotación de la masa de agua subterránea.

## Slide 19: Antecedentes
Primer Plan de Explotación de la masa de agua subterránea 080.133 Requena-Utiel
Revisión del plan de explotación de la masa de agua subterránea 080.133 Requena-Utiel
- Aprobado el 20 de diciembre de 2016 por la Junta de Gobierno de la CHJ
- Dotación bruta media para redotar el cultivo de la vid: 600 m3/ha/año
- Dotación bruta media para cultivo de vid, olivar y frutales de fruto seco en aprovechamientos solicitados con anterioridad al Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, que no estuvieran en regadío: 600 m3/ha/año
- Aprobado el 18 de diciembre de 2020 por la Junta de Gobierno de la CHJ
- Mejora en la metodología para evaluar si el año es húmedo, seco o medio: medición adicional de la pluviometría en el mes de abril
Constitución Junta Central de usuarios de la masa subterránea 080-133 Requena-Utiel. (Agosto 2018)
- Dotación bruta riego de apoyo: 1.250 m3/ha/año
Dotación variable en función de condiciones climáticas del año: húmedo, medio o seco

## Slide 20: Antecedentes
Plan Hidrológico de la DH del Júcar ciclo 2022-2027 (RD 35/2023)
- Se evalúa la masa de agua subterránea 080-133 Requena-Utiel en mal estado cuantitativo.
- Se elimina la reserva existente en el anterior Plan.
- Para realizar una explotación ordenada de la masa se deberá establecer un plan de explotación.

## Slide 21: Criterios a adoptar para el uso del agua
No se otorgarán concesiones para nuevas superficies de riego que no se hubieran solicitado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
En todos los expedientes de modificación de características de una concesión o que implique la transformación de un título de derecho inscrito en la sección C del Registro de Aguas o anotado en el Catálogo de Aguas privadas en un título concesional, se aplicarán las dotaciones establecidas en el apéndice 8.3 del Plan Hidrológico, salvo:
  Cultivo de la vid:
    Dotación bruta media de 600 m3/ha/año.
  Cultivo de olivo y frutos secos:
    Dotación bruta media de 600 m3/ha/año para aquellas concesiones en tramitación antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero pero que no estaban en regadío en dicha fecha.
    Dotación bruta de 1.250 m3/ha/año para aquellas concesiones que sí estaban en regadío antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
Estructura y contenidos del Plan de Explotación

## Slide 22
Criterios a adoptar para el uso del agua
Todos los aprovechamientos con título concesional o aquellos que por cualquier título tengan derecho al uso privativo de las aguas y cuyas dotaciones sean superiores a las establecidas en el presente plan de explotación, deberán ajustar su uso a dicha dotación
En años secos o medios, los aprovechamientos con título concesional o aquellos que por cualquier título tengan derecho al uso privativo de las aguas y cuyas dotaciones sean inferiores a las establecidas en el presente plan de explotación, podrán adoptar las dotaciones indicadas en este Plan previa autorización temporal del Organismo de cuenca. Dicha autorización temporal no comportará una materialización de derechos
Estructura y contenidos del Plan de Explotación

## Slide 23
Variabilidad de la dotación media
La dotación bruta media de 600 m3/ha/año podrá variar en función de la pluviometría de cada año, diferenciándose entre años húmedos, medios y secos.
Se evaluará la pluviometría en tres períodos diferenciados:
  un período invernal (diciembre a marzo)
  otro período circunscrito exclusivamente al mes de abril.
  un tercer periodo en los meses de mayo y junio.
Caracterizan el año como húmedo, medio o seco, al principio de la campaña de riego (caracterización preliminar)
Permite modificar la caracterización del año para el resto de la campaña en función de la pluviometría de los meses de mayo y junio (caracterización definitiva)
Para la estimación de la pluviometría, se considerará el promedio de la lluvia registrada en los pluviómetros Caudete de las Fuentes (N7P0101) y el Aforo de Requena (N5A0201), pertenecientes al SAIH.
Estructura y contenidos del Plan de Explotación

## Slide 24
Variabilidad de la dotación media
Se realizarán dos caracterizaciones al año:
  PRELIMINAR, a principios de mayo, con la precipitación registrada desde diciembre del año anterior hasta abril del año en curso:
  DEFINITIVA, a principios de julio, a partir de la precipitación registrada entre los meses de mayo y junio:
Estructura y contenidos del Plan de Explotación

## Slide 25: Planificación hidrológica y gestión de planes de explotación: Vinalopó-l’Alacantí y Requena-Utiel. Muchas gracias !!!
Utiel, 17 de noviembre 2025